## Slide 1: 802.11n&802.11ac

## Slide 2: Agenda.
概述
802.11n
802.11ac

## Slide 3: 更多的企业正在开始部署WLAN：
------Gartner WLAN Market Share
3898
2010
2011
2012
2961
31.6%
30.8%
2013
32%
2263
29%

## Slide 4: 移动终端普及，交付业务更加多样
11M
54M
150M
300M
无线带宽不断攀升
移动终端不断普及
上网
语音
视频
全业务
办公
10%
20%
50%
60%

## Slide 5: 更快我们与进俱进

## Slide 6: Agenda.
概述
802.11n
802.11ac

## Slide 7: WLAN承载的应用越来越复杂
WLAN的主要应用场景
热点之间的
点对点桥接
企业内的
无线IP电话
校园内的
网络访问
医院中的
无线查房和定位
会议场所的
即时邮件处理

## Slide 8: 传统54M速率无法满足应用需求
6月30日晚，新浪首页容量1.22 MB，按8秒原则（用户超过8秒会不耐烦，抱怨，2秒以内会体验非常好）打开页面来看，需要至少1.22Mbps带宽。
FaceTime
校内视频点播系统可实现720P at 30fps的视频流，至少需要1.3M至10Mbps之间的带宽。
据普遍玩家反应，热门游戏魔兽世界建议基本带宽1Mbs才能达到流畅的水平。
802.11g AP，最大仅提供22M的实际吞吐量

## Slide 9: 如何解决-802.11n

## Slide 10: 802.11协议物理层演进
超越梦想，没有极限！！！

## Slide 11: 802.11n协议改进
OFDM 改进
FEC前向纠错
40Mhz
通道绑定
数据包聚合
Block Ack
块确认
增强的物理层
高效的MAC层
MIMO
多输入多输出
Short GI
短帧间隔

## Slide 12: 802.11n关键技术1－MIMO

## Slide 13: 802.11n关键技术2－40M信道聚合

## Slide 14: 信道带宽与子载波
20MHz：802.11a/g 52子载波 （48数据子载波）
20MHz：802.11n 56子载波 （52数据子载波）
40MHz：802.11n 114子载波（108数据子载波）
通俗理解：载波就是载着数据的正弦波。OFDM采用多个子载波同时传输，可以认为，子载波越多，传输速率越快。但实际可用子载波个数受限于信道状况：
1、信道带宽越大，可容纳的子载波越多
2、信道质量越高，即信噪比越高，可容纳的子载波越多。
3、接收端处理能力越强，可容纳的子载波越多。

## Slide 15: 信道的选择：20MHz or 40MHz？
2.412
2.417
2.422
2.432
2.442
2.452
2.462
2.472
2.484
2.427
2.437
2.447
2.457
2.467
2
3
4
5
1
7
8
9
10
6
11
12
13
14
和11g类似，在2.4GHz频段可以有三个不重叠的信道，但是对于11n来说，使用20MHz就意味着只能达到150Mbps的速率。
使用20MHz：
使用40MHz：
一旦使用40MHz带宽，在2.4GHz频段只有一个信道可用，基本上无法规模部署，解决方法是使用5GHz频段，带宽资源丰富。

## Slide 16: 802.11n关键技术3－帧聚合

## Slide 17: 两种帧聚合方式
在进入MAC处理过程之前,所有的报文都以MSDU形式存在,经过MAC处理之后,MSDU转变成MPDU.
A-MSDU在进入MAC层之前完成聚合,因此对于802.11MAC层而言,这是一个报文,只需要回复一个ACK就可以.
A-MPDU在MAC层之后完成聚合,对于802,11MAC层而言,这是多个报文,每个报文都需要ACK回复,block ack完成这个过程.

## Slide 18: 802.11n关键技术4 －块应答
为保证数据传输的可靠性，802.11协议规定每收到一个单播数据帧，都必须立即回应以ACK帧。A-MPDU的接收端在收到A-MPDU后，需要对其中的每一个MPDU进行处理，因此同样需要对每一个MPDU发送应答帧。Block Acknowledgement机制通过使用一个ACK帧来完成对多个MPDU的应答，以降低这种情况下的ACK帧的数量。

## Slide 19: 802.11n关键技术5 － Short GI
射频芯片在使用OFDM调制方式发送数据时，整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的，为了数据传输的可靠性，数据块之间会有GI（Guard Interval），用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延，如果后面的数据块发送的过快的话，会和前一个数据块的形成干扰，而GI就是用来规避这个干扰的。如图3所示，在多径环境中，前一个数据块还没有发送完成，后一个数据块可能通过不同的路径先到达，合理的GI长度能够避免相互干扰。如果GI时长不合理，会降低链路的有效SNR。

## Slide 20: 802.11n关键技术6 －FEC改进
FEC (Forward Error Correction)
  按照无线通信的基本原理，为了使信息适合在无线信道这样不可靠的媒介中传递，发射端将把信息进行编码并携带冗余信息，以提高系统的纠错能力，使接收端能够恢复原始信息。802.11n所采用的QAM-64的编码机制可以将编码率(有效信息和整个编码的比率)从3/4 提高到5/6。

## Slide 21: 802.11n速率集
MCS | 空间流数 | 调制方式 | 码率 | 带宽（20MHz） |  | 带宽（40MHz） | 
 |  |  |  | GI=800ns | GI=400ns | GI=800ns | GI=400ns
0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15
1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30
2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45
3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60
4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90
5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120
6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135
7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150
8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30
9 | 2 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60
10 | 2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90
11 | 2 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120
12 | 2 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180
13 | 2 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240
14 | 2 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270
15 | 2 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300
23 | 3 | 64-QAM | 5/6 | 195 | 216.7 | 405 | 450
31 | 4 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.9 | 540 | 600

## Slide 22: Agenda.
概述
802.11n
802.11ac

## Slide 23: 走进新时代-802.11ac

## Slide 24: 802.11ac协议改进

## Slide 25: 802.11ac关键技术1－MU-MIMO

## Slide 26: 波束成形技术

## Slide 27: 802.11ac关键技术2－160M信道聚合

## Slide 28: 动态带宽信道 - RTS/CTS协议

## Slide 29: 802.11ac关键技术3－256QAM调制

## Slide 30: 256QAM调制关键问题
802.11ac采用更高调制密度的256QAM调制方式，更高的调制密度意味着更高的调制效率，每符号的带信息能力的增强，在物理层速率不变的情况下提高信息的传输速率。但是更高的调制密度也更容易受到干扰的影响，因此256QAM调制方式需要在良好的信道环境下使用。

## Slide 31: 802.11n VS 802.11ac

## Slide 32
信锐技术 | 应用层无线领导品牌
让企业级无线更快、更安全、可增值
www.sundray.com
售前咨询：400-878-3313
售后咨询：400-878-3389
Thank You！